| Технические параметры к лазерному дальномеру (рулетке) |
| --- |
| Технические характеристики | Показатель |
| Точность измерений: |  |
| стандартная погрешность – | ±1,0 мм / ~ 1/16 дюйма |
| максимальная погрешность – | ±2,0 мм /0,08 дюйм |
| Наименьшая единица измерения – | 0,1 мм / 1/32 дюйма |
| Дальность измерений – | 0,05 – 100 (200) м |
| Время измерения – | от 0,5 до 4 сек. |
| Единицы измерений – | мм, см, м / дюйм, фут |
| Диаметр лазерного пятна, мм / на расстоянии, м – | 6, 30, 60 / 10, 50, 100 |
| Измерение площади – | обязательно |
| Измерение объема – | обязательно |
| Измерение площади треугольника – | желательно |
| Вычисление размеров помещений – | обязательно |
| Функция редактирования (площадь с частичным измерением) – | желательно |
| Вычисление по теореме Пифагора (3-точечное, частичная высота) – | желательно |
| Горизонтальный режим Smart / косвенная высота – | желательно |
| Отслеживание высоты – | желательно |
| Автопуск – | обязательно |
| Min и max значения измерений – | обязательно |
| Измерения в непрерывном режиме – | желательно |
| Опосредованное измерение расстояний – | обязательно |
| Сложение / вычитание – | обязательно |
| Умножение – | обязательно |
| Запрос / память последних измерений – | не менее 20 |
| Интерфейс передачи данных – | желательно |
| Бесплатное ПО – | обязательно |
| Подсветка экрана (отключаемая) – | обязательно |
| Звуковой сигнал (отключаемый) – | желательно |
| Наличие многофункциональной позиционной скобы – | обязательно |
| Возможность установки на штатив – | обязательно |
| Встроенный оптический визир – | обязательно |
| Встроенный уровень – | обязательно |
| Кол-во измерений на 1 комплект батарей – | не менее 5 000 и более |
| Питание (батареи типа АА -1.5V) – | желательно |
| Защита от дождя/пыли Ip54 – | обязательно |
| Диапазон рабочих температур – | от – 10 до + 50 оС |
| Меню на русском языке | желательно |