ТРЕБОВАНИЯ

по отбору подрядчика на выполнение работ по проектированию

объекта Реконструкция 3-х этажного здания «Государственного театра юного зрителя» по адресу: ул.А.Кодирий 13, в Шайхантохурском районе г.Ташкента

Ташкент 2018 г.

| 1. | Наименование объекта | «Реконструкция 3-х этажного здания Государственного театр юного зрителя по адресу: ул.А.Кодирий 13, в Шайхантохурский районе г.Ташкента |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес объекта. | г.Ташкент, Шайхантохурский район, ул.А.Кодирий 13 |
| 3. | Основание для проектирования | - На основании поручения Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2017 г. - распоряжения Мининфоком от №235-Ф от 27.09.2017г. - распоряжения АК «Узбектелеком» №301-Ф от 18.09.2017 г. |
| 4. | Проектировщик | Определяется по конкурсу |
| 5. | Стадийность проектирования | Проектно-сметноя документатция |
| 6. | Данные об особых условиях площадки и района: |  |
|  | сейсмичность района | 9 баллов |
|  | просадочность грунтов | I |
|  | расчетная зимняя температура оС | 14 |
| 7. | Генеральный подрядчик | Определяется тендером. |
| 8. | Заказчик | АК «Узбектелеком» |
| 9. | Юридический адрес | г.Ташкент, Шайхантохурский район, ул.А.Кодирий 13 |
| 10. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 11. | Основные требования к архитектурно - планировочному решению, задания к внутренней и наружной отделке | –Здание 3-х этажное без подвальный Общей площадью: 4767,0 м2 Объем: 16679,7м3 Состав проектных работ: – планировка помещений с учётом меблировки и экспликации по численности персонала (реконструкция); – внутренняя отделка стен, полов, потолков здания с учётом подготовки эскизных проектов отдельных помещений; – санитарно-технические работы; – разводка систем отопления; – электромонтажные работы внутренних сетей (освещение, электрообеспечение); – слаботочные сети и сети СКС; – вентиляция и кондиционирование; – охранно-пожарная сигнализация; – видеонаблюдение; – наружные сети электроснабжения (модернизация, реконструкция); – планировка благоустройства и разработка генерального плана прилегающей территории (реконструкция); |
| 12. | Основные требования к конструктивным решениям | Каркасы здании выполнить из железобетонных конструкции с кирпичным заполнением. |
| 13. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию. | Технологическое и инженерное оборудование зданий - по действующим нормам. |
| 14. | Основные требования к энергосбережению. | Выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с Постановлением Кабинета министров РУз № 161 от 02.06. 2011г. |
| 15. | Основные требования инженерным сетям. | Системы водопровода, канализации и отопления выполнить из металлических или полиэтиленовых труб. |
| 16. | Требования к благоустройству и озеленению площадки | Разработать проект благоустройства и озеленения на территории, прилегающей к строящемся зданиям и сооружениям. |
| 17. | Указания о разработке иллюстративного материала | Представить иллюстративный материал в цвете на планшетах 80х60см, в частности генплан, планы этажей, фасады, разрезы. |
| 18. | Указания по необходимости предварительных согласований | Архитектурные - решения согласовать с ГУАС города Ташкента. Проект согласовать с эксплуатирующими организациями и ведомствами, выдавшими технические условия. |
| 19. | Другие требования | – иметь соответствующую лицензию на осуществление деятельности по проектированию гражданских сооружений. При проектировании отдельных видов работ подлежащих лицензированию в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12.05.2001 г. № 222-П иметь соответствующую лицензию, или перечень организаций (субпроектировщиков) имеющих данный вид лицензии. – опыт работы в области проектирования не менее 5 лет и штат профильных специалистов: архитектора, инженера (главного инженера) проекта, конструкторов. – опыт работы по сопровождению проектов (ведение авторского надзора) |